ODTÜ YÜKSEL PROJE ANFİSİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ’NE AİT

İNŞAAT BİRİM POZ VE TARİFLERİ

| SIRA NO | İŞ GRUBUNUN ADI | Birimi |
| --- | --- | --- |
| İNŞ.001 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON |
| İNŞ.002 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | TON |
| İNŞ.003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2 |
| İNŞ.004 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3 |
| İNŞ.005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 |
| İNŞ.006 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | TON |
| İNŞ.007 | Ø 125 mm Çapında Bir Ucu Muflu Sert Pvc Yağmur Borusu Temini Ve Yerine Tesbiti | MT |
| İNŞ.008 | Patlayıcısız Demirli Demirsiz Beton İnşaat Yıkımı | M3 |
| İNŞ.009 | Makine İle Tuvenan Kum Çakıl Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama,Sıkıştırma Yapılması | M3 |

## GENEL AÇIKLAMALAR

*** Yapılacak tüm imalatlarda kullanılan malzemeler 1. sınıf malzeme olacak ve TSE standartlarına sahip olacaktır.

*** İmalatların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olacak, hiç bir şekilde fonksiyonel ve estetik engel, boyut hatası, uyumsuzluk kabul edilmeyecektir.

*** Yapılan imalatlar, GEREKTİRDİĞİ her türlü nakliye, yatay ve düşey yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil olaCak ŞEKİLDE fiyatlandıracaktır.

***  GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMADAN ÖNCE İDARE İLE BERABER TÜM BİNA ÇALIŞMAYA UYGUN OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK VE BİNANIN HAZIR DURUMDA OLMAMASI DURUMUNDA BİNA HAZIR OLUNCAYA KADAR BİNA İÇİNDE İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.

*** İmalatların yapımından önce iş yerinin imalata hazır hale gelebilmesi için gerekli yıkma, sökme işleri çevreye zarar vermeden yapılacak, verilecek zararlar (proje ve şartnamelerde beliritilmemiş olsa bile) yüklenici tarafından KARŞILANACAK VE İŞYERİ eski haline getirilecektir. Yıkma sökme sonucunda ortaya çıkan moloz, atık ve malzemeler yüklenici tarafından iş mahallinden üniversite dışıNA uzaklaştırılacaktır.

*** İşlerin tamamlanmasından sonra yüklenici işyeri temizliğini yapacak, çalışır veya kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.

*** İmalatlarda idare gerek gördüğü takdirde malzemelere ve imalatlara ilişkin testler yapılmasını talep edebilir ve yüklenici bu gereği tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptırmaya ve bir rapor ile idareye belgelemeye yükümlüdür.

## GÜVENLİK ve ŞANTİYE KURULUMU

*** Tüm inşaat süresi boyunca işçi güvenliği ile ilgili tüm yasa ve mevzuatlara aynen uyulacaktır.

*** şantiyede görevli tüm işçiler ve teknik personeller konumunu belli edecek şekilde farklı renklerde yelek ve baret takacaktır. yüksek mahallerde (iskele, çatı VB.) çalışacak işçiler mutlaka kemer takacaktır.

*** şantiye sahasında bekçi hariç, işçilerin konaklamasına veya barınmasına izin verilmeyecektir.

*** gerekli görüldüğü takdirde; İnşaat yapılacak alan, şantiye sahasını tamamıyla kaplayacak şekilde osb panellerle çevrilecektir. osb’ler 2 metre aralıklarla yerleştirilecek ahşap payandalara çakılacak ve yerden yüksekliği minimum 2 metre olacaktır. (Altta ayrıca boşluk payı bırakılacaktır.) yıpranan OSB kaplamalar zamanında yenilenecektir. OSB Güvenlik HATTINDA gerekli yerlere kapılar konulacaktır. (yüklenicinin tercih etmesi durumunda metal panel malzemeleri de kabul edilecektir.)

*** İnşaat sahasındaki her türlü alet, edAvat ve malzemenin güvenliğinden yüklenici sorumludur. Yüklenici Bunun sağlanması için gereken tüm önlemlerin alınmasıyla mükelleftir.

(montajı yapılmış malzemenin tahribata uğraması durumunda, yüklenici bu malzemeyi veya imalatı yenilemekle yükümlüdür.)

*** gerekli görüldüğü takdirde; İnşaat sahasına görülebilecek yerlere taahhüt bilgilerini gösterir 1 adet 1x2 metrelik pano ile osb kaplamaların üzerine tehlike-uyarı levhaları asılacaktır.

*** gerekli görüldüğü takdirde; inşaat sahasına biri yüklenicinin kullanacağı, diğeri kontrollük teşkilatının kullanacağı 2 adet konteyner’dan baraka kurulacaktır. BU barakaların elektrik ve internet bağlantıları sağlanarak projelerin açılabileceği en az 2 adet bilgisayar konteynerlarda sürekli hazır bulundurulacaktır.

*** Herhangi bir imalatın yapımı veya malzeme nakli sırasında inşaat sahası yanındaki yolun veya otoparkın kapatılması gerekirse, önceden gereken duyurular yapılacaktır.

İNŞAAT BİRİM POZ VE TARİFLERİ

İNŞ.001: Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ:

1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik  çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)	Birim Ağırlığı

mm	Kg/m

8	0,395

10	0,617

12	0,888

İNŞ.002: Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi, çıkan malzemenin yol kenarına toplanması, Nervürlü beton çelik çubuğunun  detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ	:

1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik  çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)	Birim Ağırlığı

mm	Kg/m

14	1,208

16	1,578

18	1,998

20	2,466

22	2,984

24	3,551

26	4,168

28	4,834

İNŞ.003: PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ	: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır.

İNŞ.004: ÇELİK BORUDAN KALIP İSKELESİ YAPILMASI (0,00-4,00 M ARASI)

İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması  ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ : 1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.

2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

İNŞ.005: BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

İNŞ.006: NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL)

4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi,  mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı:

ÖLÇÜ:

1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.

2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.

3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

İNŞ.007: Ø 125 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ

PVC’den Ø125 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

İNŞ.008: PATLAYICISIZ DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAAT YIKIMI

Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

NOT : Yıkımdan çıkan inşaat molozları kampüs dışına çıkarılıp,boşaltılacaktır.

İNŞ.009:  MAKİNE İLE TUVENAN KUM ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA,SIKIŞTIRMA YAPILMASI

Tuvenan kum çakılın, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ : Tuvenan kum çakılın döküldüğü saha ve kalınlık projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur.